## Slide 1: Repetitorium chemie X. (2022)
Instrumentální organická analýza
se zastávkou u veledůležitého Lambert-Beerova zákona
a odhalení tajemství Bradforda/Bradfordové – kdo je Marion?

## Slide 2: Odhalení tajemství:
The Bradford assay relies on the binding of the dye Coomassie Blue G-250 to protein.
Detailed studies indicate that the free dye can exist in four different ionic forms for which the pKa values are 1.15, 1.82, and 12.4. Of the three charged forms of the dye that predominate in the acidic assay reagent solution, the more cationic red and green forms have absorbance maxima at 470 nm and 650 nm, respectively. In contrast, the more anionic blue form of the dye, which binds to protein, has an absorbance maximum at 590 nm.
Thus, the quantity of protein can be estimated by determining the amount of dye in the blue ionic form. This is usually achieved by measuring the absorbance of the solution at 595 nm.
Marion Bradford (*1946)
Protein Concentration Determination by the Bradford Assay

## Slide 3
CBB assay: UV/VIS, Elfo gel
Google search: Marion & girl 91 mil
Marion & boy 60 mil
?

## Slide 4
CBB assay: UV/VIS, Elfo gel
Google search: Marion & girl 91 mil
Marion & boy 60 mil

## Slide 5: Analýza organických látek
První československý plynový laser 1963
Infračervený spektrofotometr 1965

## Slide 6: Analýza organických látek
První československý elektronový mikroskop 1950
Experimentální prozařovací elektronový mikroskop – 100 kV (L. Zobač, V. Drahoš, J. Speciálný a sedící A. Delong) 1954

## Slide 7: Každá nová organická látka se charakterisuje
Názvem dle názvoslovných pravidel (eventuálně triviálním názvem)
Sumárním vzorcem
Strukturním vzorcem
Tvarem, bodem tání (varu, sublimace), rozpustností
Optickou otáčivostí (v případě potřeby)
Charakteristikami spekter - UV/VIS, IR, NMR a MS
jsou nejdůležitější, neboť ze spekter se nyní bezpečně a standardně odvozuje struktura molekuly organické látky

## Slide 9: Strukturní vzorec
N
N
N
N
H
CH2

CH-OH

CH3

## Slide 10: Sumární vzorec a název
6-(2-hydroxypropyl)-13H-benzodiazepino[2,3-b]chinoxalin
6-(2-hydroxypropyl)-13H-benzodiazepino[2,3-b]quinoxaline
C18H16N4O

## Slide 11: Bod tání / bod varu / tvar / rozpustnost
Bodotávek (prastarý, klasický)

## Slide 12: Bod tání / bod varu / tvar / rozpustnost
Bodotávek (digitální)

## Slide 13: Bod tání / bod varu / tvar / rozpustnost
Yellow needles, m.p. 205°C (decomp.)
soluble in ethanol, methanol

## Slide 14: Optická aktivita
Látky vykazující pravotočivost (tj. stáčejí rovinu polarizovaného světla ve směru hodinových ručiček) se označují (+). Levotočivé se označují (−). Obvykle se uvažuje lineárně polarizované světlo; rovina polarizace se po průchodu chirální látkou změní o úhel, který je úměrný délce dráhy, kterou světlo v látce urazilo. Optická otáčivost závisí na vlnové délce (označuje se jako disperze optické otáčivosti), teplotě a koncentraci. Pro měření je běžně používáno světla (D-linie) ze sodíkové výbojky o vlnové délce cca 589,25 nm.

## Slide 15
Optická aktivita
kde c je koncentrace v procentech, α úhel otočení ve stupních při (20±0,5) °C, l délka polarimetrické trubice v decimetrech, σ hustota při 20 °C v g/cm³.

## Slide 16
Optická aktivita

## Slide 17
Optická aktivita
Optické uspořádání polarimetru.
Z ... zdroj monochromatického záření (sodíková výbojka)
P ... polarizátor
S ... polostínové zařízení
T ... polarimetrická trubice (kyveta)
A ... analyzátor
D ... dalekohled

## Slide 18: Každá nová organická látka se charakterisuje
Názvem dle názvoslovných pravidel
(eventuálně triviálním názvem)
Sumárním vzorcem
Strukturním vzorcem
Tvarem, bodem tání (varu, sublimace), rozpustností
Optickou otáčivostí (v případě potřeby)
Charakteristikami spekter:
UV/VIS, IR, NMR a MS
jsou nejdůležitější, neboť z nich se odvozuje struktura molekuly

## Slide 19: UV/VIS spektrofotometrie
Princip: při absorpci UV a VIS záření dochází k přechodům valenčních elektronů ze základního do excitovaného stavu.
UV/VIS Spektrum: závislost A na  (200-800 nm)
Z UV/VIS spektra lze odvodit informace o alifatickém či aromatickém charakteru látky a o přítomnosti dvojných vazeb.
Identitu látky je možné ověřit srovnáním jejich UV/VIS spekter s UV/VIS spektrem standardu.

## Slide 20
Oblast zájmu „UV-VIS“ - tedy vlnové délky jsou v nanometrech

## Slide 21: Lambert-Beerův zákon:
A = absorbance, hodnota zjištěná na displeji přístroje
ελ = tzv. lineární molární extinkční koeficent, platný pro danou vlnovou délku a konkrétní látku
c = molární koncentrace látky (tj. molarita)
l = délka optické dráhy (kyvety) v cm, tj. obvykle „jedna“

## Slide 22: Lambert-Beerův zákon:
A = ελ. c.l

## Slide 23: Lambert-Beerův zákon:
No za tu minulou odpověď samozřejmě byla jednička, jak jinak 
Takže mne ani moc nepřekvapilo, když jsem v jiné písemce našel:

## Slide 24: UV/VIS spektrofotometrie
Příklady chromoforových skupin
skupina  (nm)
>C=O 280
>C=N- 300
-N=N- 350
>C=S 500
>N=O 650
Aromatické látky vždy vykazují absorpční maximum
při 210 nm a 254 (±) nm.

## Slide 25
Vlevo terminologie pozorovaných posunů maxima vlnové délky od očekávaného.
Vlnová délka = charakteristika kvality (co to je)
Integrál plochy pod píkem = kolik toho je

## Slide 26
UV/VIS spektrum

## Slide 27
UV/VIS spektrofotometrie: použití samostatné (UV/VIS) spektra, nebo jako detektor (DAD) v (HPLC) chromatografii

## Slide 28: UV/VIS spektrum
(20°C, ethanol) 356 nm (3,55), 291 nm (3,46),
270 nm (3,65), 238 nm (3,69), 218 nm (3,89)
Uvádí se rozpouštědlo, teplota, ve zkrácené formě
pouze vlnová délka maxima (v závorce hodnota )

## Slide 29: Infračervená spektrofotometrie (IR)
IČ („infrared“) spektrofotometrie je založena na interakci elektro-
magnetického záření o vlnočtu (), 10 až 10 000 cm-1 s měřeným vzorkem.
Záření o této vlnové délce ( =1/), tj. tepelné záření,
je absorbováno molekulami látky, přičemž dochází k vibracím
resp. rotacím molekul.
Mluvíme o vibračně-rotačních molekulových spektrech.

## Slide 30: Infračervená spektrofotometrie (IR)
Vibrace se dělí do dvou základních skupin:
Valenční – mění se vzdálenost mezi atomy, ale valenční úhly zůstávají zachovány
Deformační – mění se valenční úhly, ale vzdálenost mezi atomy zůstává zachována
Měření těchto spekter je náročnější, než je měření UV-VIS spekter.
Naproti tomu lze IR spektra měřit u látek všech skupenství (g,l,s).

## Slide 31: Infračervená spektrofotometrie (IR)
Základní instrumentace
Zdroj záření: tuhé zářiče z polovodičů (karbid křemíku) + mřížka
Měrná kyveta: okénka z NaCl (kapaliny, roztoky v CHCl3 nebo nujolu)
slisovaná tableta KBr (pevné látky)
Detektor: termočlánek

## Slide 32: Infračervená spektrofotometrie (IR)
IR spektrum je závislost transmitance (T, %) na vlnočtu (, cm-1)
Základem kvalitativní IR spektrofotometrie je přiřazení jednotlivých
absorpčních pásů charakteristickým vibracím molekul.

## Slide 33: Infračervená spektrofotometrie (IR)
(Reálně se měří v oblasti 400 – 4 000 cm-1)
Oblast mezi 400 a 1000 cm-1 : valenční vibrace těžších atomů (C-X) a deformační vibrace C-H vazeb
Oblast mezi 1000 a 1350 cm-1 : valenční a deformační vibrace C-C, C-N a C-O vazeb (oblast otisku prstu)
Oblast mezi 1350 a 4000 cm-1 : valenční vibrace vodíku (Y-H)

## Slide 34: Infračervená spektrofotometrie (IR)
Příklady charakteristických pásů v IR spektrech:
Skupina , cm-1
-OH 3600-3650
-NH2 3370-3420
-H aromat. 3000-3080
-SH 2580
C=O 1700-1770
-NH2 1590-1650
C=S 1100
C-Cl 600-800

## Slide 35: Infračervená spektrofotometrie (IR)
IR spektra dají informace o přítomnosti funkčních skupin.
Lze je využít i pro identifikaci látky porovnáním jejich spekter se spektry standardu.
Pro kvantitativní účely lze využít Lambert-Beerův zákon.

## Slide 36
Laboratorní infračervený spektrograf
1969

## Slide 37
IR spektrum ethanolu (nahoře)
a 1-propanolu (dole); dobře
Jsou viditelné pásy na 3600 cm-1
(OH- ) skupina a 3000 cm-1
(C-H) vazba

## Slide 40
C-H (AROMAT) … signál je na vlnočtu menším než 3000 cm-1

## Slide 41: Infračervená spektrofotometrie (IR)
IR spektra dají informace o přítomnosti funkčních skupin.
Lze je využít i pro identifikaci látky porovnáním jejich spekter se spektry standardu.
Pro kvantitativní účely lze využít Lambert-Beerův zákon.

## Slide 42
Laboratorní infračervený spektrograf
1969

## Slide 43: Infračervená spektrofotometrie (IR)
IR (CHCl3, cm-1 ): 3441, 2930, 1589, 1486, 1429, 1121, 1052.

## Slide 44: Infračervená spektrofotometrie (IR)
Jiný příklad (H3) (OH, CH, C=O)

## Slide 45: Nukleární magnetická rezonance (NMR)
Metoda NMR je založena na interakci záření v oblasti krátkých radiových vln s jádry měřené látky ve vnějším magnetickém poli.
Lze ji použít pro měření látek s atomovými jádry s lichým hmotnostním nebo atomovým číslem.
Nejběžnější a největší význam pro strukturní analýzu mají 1H a 13C.

## Slide 46
Spektrometr NMR, ÚPT-TESLA

## Slide 47: Nukleární magnetická rezonance (NMR)
Při interakci způsobuje absorbovaná energie přechody nenulových magnetických momentů na vyšší energetické stavy.
Energie potřebná k excitaci jádra souvisí s frekvencí elektromagnetického záření (intenzitou magnetického pole).
Při měření se mění intenzita magnetického pole (B0) a zaznamenávají se změny na budících nebo detekčních cívkách.
Při rezonanci dojde k poklesu napětí na budících cívkách (spotřeba energie na excitaci) nebo ke zvýšení napětí na detekčních cívkách (uvolnění energie při deexcitaci).

## Slide 48: Nukleární magnetická rezonance (NMR)
Jádra vázaná v molekulách jsou ovlivněna elektrony okolních jader a proto nejsou v magnetickém poli rovnocenná.
V místě jádra tedy není magnetické pole B0 , ale protože elektrony chemických vazeb odstiňují vnější pole, je menší o hodnotu tzv. stínění.
Jádra mají podle způsobu vazby ve svém okolí rozdílně uspořádané elektrony a jsou podle toho různě stíněna. Tím je rezonance dosaženo při různých hodnotách B0, což se projevuje signály (absorpčními maximy) v různých částech spektra.
Největší stínění protonů bylo změřeno u tetrametylsilanu (TMS), neboť má 12 protonů v molekule.

## Slide 49: Nukleární magnetická rezonance (NMR)
Informace o umístění protonů v molekule (včetně konformace)
Informace o umístění uhlíkových atomů v molekule (včetně konformace)
Informace o přítomnosti a počtu funkčních skupin
CH3-CO-O-CH2-CH3 NMR záznam protonů ethylacetátu
(A) (C) (B)

## Slide 51: Nukleární magnetická rezonance (NMR)

## Slide 53: Hmotnostní spektrometrie (MS)
Princip: z elektroneutrálních molekul se v ionizační komoře vytvoří molekulární ionty, které se mohou dále při přebytku energie rozpadat. Směs fragmentů je v silném elektrickém poli urychlena a je dále vedena do homogenního magnetického pole. V něm dochází k zakřivení drah
jednotlivých částic podle svých efektivních hmotností (m/e)
m hmotnost částice e elementární náboj
Částice dopadají na detektory, intenzita signálu je úměrná počtu dopadlých částic.
MS spektrum: intenzita signálu (%) vs. m/e

## Slide 54: Hmotnostní spektrometrie (MS)
Finnigan MAT 95 (ESI, µ-ESI, APCI, FAB, EI, CI, DCI, FD, FI) BRUKER APEX-Q-MTMS

## Slide 55: Hmotnostní spektrometrie (MS)
Způsoby ionizace:
nárazem elektronů (EI)
ionizace elektrostatickým polem
chemická ionizace (CI)
Chemická ionizace je založena na interakci molekul měřené látky s kladně nabitými částicemi (např. amoniak)
Fragmenty vznikají jednak primární (vlastní ionizací), jednak sekundární rozpadem, přesmyky a rekombinací primárních fragmentů.

## Slide 56: Hmotnostní spektrometrie (MS)
Hmotnostní spektrum je čárové.
Nejdůležitější je molekulový ion – [M]+ při ionizaci elektrony
– [M+1]+ při chemické ionizaci
Intenzita molekulového iontu nebývá nijak velká, protože tento ion obvykle podléhá dalším reakcím (rozpadu, rekombinaci).
Pro každou hodnotu m/e lze vypočítat složení CxHyOzNw…
Ze struktury a poměrného zastoupení iontů lze odvodit strukturní vzorec.

## Slide 58
Příklady fragmentace malých molekul a makromolekul; MS technikou lze detekovat molekuly až o velikosti 1 milionu m/z (např. dokonce celé virové částice)

## Slide 59
Schéma klasického MS spektrometru (nahoře) a MS spektrometru „MALDI-TOF“ (dole vlevo)
Pro proteiny: matrice obsahuje kyselinu skořicovou

## Slide 60
Hmotnostní spektroskopie MALDI byla původně vyvinuta pro kvalitativní analýzu peptidů a bílkovin, avšak nyní se využívá i pro analýzy nukleových kyselin nebo nízkomolekulárních organických i anorganických látek. Výhodou je vysoká citlivost a rychlost měření. Při analýze se vzorek nerozpadá, což umožňuje měření složitějších směsí, zanedbatelný je i vliv pozadí.

## Slide 61: Hmotnostní spektrometrie (MS)
Příklad spektra (Q6), MW 304
Molekulový ion (M+H) 305
Molekulový ion – H2O
305-18 = 287
Molekulový ion – CH3CH2OH
305-46 = 259

## Slide 62: Hmotnostní spektrometrie (MS)
Předpověď fragmentace
strukturně příbuzné
látky

## Slide 63
Tento materiál je určen pouze pro výuku studentů.
This presentation has been scheduled for educational purposes only.
Pokud má někdo dojem, že použité obrázky (jiné než moje vlastní) jsou kryty copyrightem, nechť mi dá vědět.
If somebody believes, that pictures or figures in this presentation are covered by copyright, please let me know.
Jiří Gabriel (gabriel@biomed.cas.cz)