## Slide 1
Repetitorium chemie V.
Instrumentální metody zjišťování chemické struktury látek
(2025)
Čemu se věnoval pan Armin Delong? A copak měli spolu za tajemství pan Lambert s panem Beerem? A ty liščí ocasy!

## Slide 2: Instrumentální techniky analýzy chemických látek
Spektrofotometrie v UV a VIS
Atomová absorpční a emisní spektrometrie
ICP-MS
Infračervená spektrofotometrie
PIXE
Nukleární magnetická rezonance
Hmotnostní spektrometrie
Elektronová mikroskopie spojená s analýzou EDAX
Základní elektrochemické techniky
Chromatografie

## Slide 3: Spektrofotometrické metody: absorpce záření
Při analýze anorganických i organických látek se velmi často používají metody, založené na absorpci záření různých vlnových délek.
200 – 400 nm UV oblast
400 – 800 nm viditelná (VIS)

## Slide 5
60 odstínů žluté

## Slide 6: Spektrofotometrické metody: absorpce záření
Obecný princip: světlo určité vlnové délky je pohlcováno analyzovanou látkou. Stupeň absorpce (pohlcení) je možno zjistit měřením toku záření :
Zdroj  Absorpční prostředí  Detektor
0 délka absorpčního prostředí (cm) 
koncentrace látky c (mol/l)
vlnová délka záření  (nm)

## Slide 7
Poměr mezi  a 0 je možné změřit. Veličina
/0 = T
se nazývá „transmitance“. Pro praxi je významnější veličina
A = - log T
zvaná „absorbance“. Transmitanci i absorbanci přímo měří přístroj.
Spektrofotometrické metody: absorpce záření

## Slide 8
O.D. – optická densita: použití při stanovení „koncentrace“ bakterií/mikroorganismů či jiných suspensí
Měření „stupně zákalu“ ve směru procházejícího paprsku – turbidimetrie
Měření v jiném směru - nefelometrie
Signál získáme i v případě zakalených roztoků
Spektrofotometrické metody: absorpce záření

## Slide 9
Spektrofotometrické metody: absorpce záření
Vždy se používá monochromatické záření, tj. světelný paprsek o definované vlnové délce (nm)

## Slide 10
Oblast zájmu „UV-VIS“ - tedy vlnové délky jsou v nanometrech

## Slide 11: Optická densita (A560) – charakteristika množství bakterií v roztoku

## Slide 12
Kvantitativní vztah mezi koncentrací pohlcující látky c a měřitelným světelným tokem  při vlnové délce  vystihuje Lambert-Beerův zákon, známý ve formě vztahu
A = .c.l
c = koncentrace látky (v mol/l)
l = délka prostředí, tj. měrné kyvety v cm a
 je tzv. lineární molární absorpční koeficient, závislý na vlnové délce .
Spektrofotometrické metody: absorpce záření

## Slide 13
Birkman J. et al. (2018) UV spectroscopic properties of principal inorganic ionic species in natural waters. Water Practice and Technology (2018) 13 (4): 879–892. https://doi.org/10.2166/wpt.2018.097
… je tzv. lineární molární absorpční koeficient, závislý na vlnové délce .
PŘÍKLADY- halogenidy

## Slide 14
Johan Heinrich Lambert (1728 – 1777)
Photometria, 1760

## Slide 15
Fotometr navržený Beerem
August Beer (1825 – 1863)
Einleitung in die höhere Optik (1854)

## Slide 16
A = .c.l

## Slide 17
Absorpce UV/VIS záření je výsledkem interakce záření – molekula.
Nejběžnější jsou excitace  - *
přechody  - * nejsou tak časté.
Spektrofotometrické metody: absorpce záření v UV/VIS oblasti

## Slide 18
Linearita Lambert-Beerova zákona (tj. závislost A na c) se musí vždy v daném rozsahu koncentrací experimentálně ověřit pomocí kalibrace standardním roztokem.
Spektrofotometrické metody: absorpce záření v UV/VIS oblasti

## Slide 19
Spektrofotometrie v UV-VIS oblasti, tj v oblasti vlnových délek 190 – 400 nm (UV) a 400 – 800 nm (VIS).
Spektrofotometrické metody: absorpce záření v UV/VIS oblasti

## Slide 20
Spektrofotometrické metody: absorpce záření v UV/VIS oblasti

## Slide 21
Spektrofotometrické metody: absorpce záření v UV/VIS oblasti

## Slide 22
Kyvety – různý objem: 2 ml, 0,5 ml …
Kyvety – různý materiál: plastik (jednorázové), sklo, křemenné sklo
Spektrofotometrické metody: absorpce záření v UV/VIS oblasti

## Slide 23
Nanodrop: měření UV/VIS spekter nebo absorbance v objemech cca 1-2 l
UV/VIS spektrum je závislost Absorbance na vlnové délce; je pro danou látku vždy charakteristické

## Slide 24
Vlevo terminologie pozorovaných posunů maxima vlnové délky od očekávaného.
Vlnová délka = charakteristika kvality (co to je) Integrál plochy pod píkem = kolik toho je

## Slide 25
Spektrofotometrické metody: absorpce záření v UV/VIS oblasti
Aromatické látky vždy vykazují absorpční maximum při 210 nm a 254 (±) nm.

## Slide 26
Spektrofotometrické metody: absorpce záření v UV/VIS oblasti

## Slide 27
UV/VIS spektrofotometrie: použití samostatné (UV/VIS) spektra, nebo jako detektor (DAD) v (HPLC)
chromatografii
Spektrofotometrické metody: absorpce záření v UV/VIS oblasti

## Slide 28
Citlivější metoda než UV/VIS spektrofotometrie, měří se
signál po excitaci látky zářením (kolmo na původní paprsek)
Spektrofotometrické metody: měření fluorescence v UV/VIS

## Slide 29
Citlivější metoda než UV/VIS spektrofotometrie, měří se
signál po excitaci látky (kolmo na původní paprsek)
Spektrofotometrické metody: měření fluorescence v UV/VIS

## Slide 30
Princip fluorescenčního mikroskopu

## Slide 31
Fluorescence v přírodě
chlorofyl (zelená barva roztoku, červená fluorescence)
Různé organické radikály – zviditelnění pod mikroskopem
GFP

## Slide 34
Vlákna (mycelium) dřevomorky domácí (S. lacrymans) fluoreskující v přítomnosti různých kovových iontů.

## Slide 35
Poměr mezi  a 0 je možné změřit. Veličina
/0 = T
se nazývá „transmitance“. Pro praxi je významnější veličina
A = - log T
zvaná „absorbance“. Transmitanci i absorbanci přímo měří přístroj.
Spektrofotometrické metody: absorpce záření

## Slide 36
Poměr mezi  a 0 je možné změřit. Veličina
/0 = T
se nazývá „transmitance“. Pro praxi je významnější veličina
A = - log T
zvaná „absorbance“. Transmitanci i absorbanci přímo měří přístroj.
Spektrofotometrické metody: absorpce záření

## Slide 37
Volné atomy v plynném stavu jsou schopny absorbovat záření těch vlnových délek, které samy vyzařují.
Je-li atom vystaven tomuto záření, přechází do excitovaného stavu a dochází k absorpci záření.
Aplikační možnosti AAS
stanovení téměř všech kovů, metaloidů a několika nekovů (B, Si, P)
plamen acetylen - vzduch (t 2000-2300°C): pro snadno atomizovatelné prvky (alkalické kovy, Mg, Ca, Zn, Cu, Cd, Pb, Mn, Fe, případně Cr)
plamen acetylen - oxid dusný (t 2800-3000 °C): pro obtížně atomizovatelné prvky (Sr, Ba, V, Cr, Mo, Al, Si, B atd.); nebo prvky, které tvoří s matričními složkami (fosforečnany, křemičitany) termostabilní sloučeniny (Ca, Mg, Ni, Fe)
Spektrofotometrické metody: atomová absorpční spektrometrie
Využití v analýze anorganických látek

## Slide 38: Princip AAS: snížení intenzity záření „charakteristické“ vlnové délky excitovanými atomy prvku (kvantita: opět Lambert-Beerův zákon)

## Slide 39
Spektrofotometrické metody: atomová absorpční spektrometrie

## Slide 40
Emisní spektrum: čárové, typické použití v biologii: Na, K, Ca… obecně pro prvky
s typickým zářením při de-excitaci
Instrumentální metody: atomová emisní spektrometrie
Sodíkový dublet – dvojčára ve spektru Na: 589,0 a 589,6 nm

## Slide 41: (hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem – využití v anorganické analýze prvků ve vzorku - není tu Lambert-Beerův zákon!)
Roztok analytického vzorku je zmlžen a vzniklá mlha je proudem argonu vedena do hořáku, ve kterém je za pomoci střídavého vysokofrekvenčního magnetického pole udržováno argonové plazma o teplotě 6 000 – 10 000 K.
Za takových podmínek se rozpouštědlo okamžitě odpaří a zanikají chemické vazby v molekulách přítomných sloučenin. Jednotlivé volné atomy ve většině případů vytvoří jednou kladně nabité ionty Me+, které jsou dále unášeny do přechodové komory, kde je snížen tlak plynu na přibližně 0,01 Torru.
Po průchodu do vstupu k detektoru klesá tlak na řádově 10-5 Torru a ionty se systémem elektromagnetických čoček dostávají do kvadrupólového detektoru. Zde jsou analyzované ionty vedeny takovým způsobem, aby na povrch zesilovače dopadly v daném časovém okamžiku pouze ionty se zvolenou hmotností.
Citlivější než AAS je metoda ICP-MS

## Slide 42
Argonový hořák
Instrumentální metody: ICP-MS
Hmotnostní detektor
Inductively coupled plasma – mass spectrometry

## Slide 43: Spektrofotometrické metody: absorpce tepelného záření – IČ (IR) spektrometrie
IČ („infrared“) spektrofotometrie je založena na interakci elektromagnetického záření o vlnočtu (ν), 10 až 10 000 cm-1 s měřeným vzorkem.
Záření o této vlnové délce (ν =1/ λ), tj. tepelné záření,
je absorbováno molekulami látky, přičemž dochází k vibracím resp. rotacím molekul.
Mluvíme o vibračně-rotačních molekulových spektrech.

## Slide 44: Spektrofotometrické metody: absorpce tepelného záření – IČ (IR) spektrometrie
IR spektra dají informace o přítomnosti funkčních skupin.
Lze je využít i pro identifikaci látky porovnáním jejich spekter se spektry standardu.
Pro kvantitativní účely lze využít Lambert-Beerův zákon.
Vibrace valenční – ve směru vazby sem a tam
Vibrace deformační – mění se úhel vazby
Rotace – skupina či část molekuly se otáčí
Výsledek = součet všech překrývajících se vibrací, komplikovaná spektra

## Slide 45: Spektrofotometrické metody: absorpce tepelného záření – IČ (IR) spektrometrie
Zdroj záření: tuhé zářiče z polovodičů (karbid křemíku) + mřížka
Měrná kyveta: okénka z NaCl (kapaliny, roztoky v CCl4 nebo nujolu)
slisovaná tableta KBr (pevné látky)
Detektor: termočlánek

## Slide 46: Spektrofotometrické metody: absorpce tepelného záření – IČ (IR) spektrometrie
IR spektrum je závislost transmitance (T, %) na vlnočtu (, cm-1)
Základem kvalitativní IR spektrofotometrie je přiřazení jednotlivých absorpčních pásů charakteristickým vibracím molekul.
Základem kvantitativní IR spektrofotometrie je Lambert-Beerův zákon (místo A se používá integrovaná plocha píku)
Skupina | , | cm-1
-OH | 3600-3650 | 
-NH2 | 3370-3420 | 
-H aromat. | 3000-3080 | 
-SH | 2580 | 
C=O | 1700-1770 | 
-NH2 | 1590-1650 | 
C=S | 1100 | 
C-Cl | 600-800 | 
Reálně se měří v oblasti 400 – 4 000 cm-1

## Slide 47: Spektrofotometrické metody: absorpce tepelného záření – IČ (IR) spektrometrie
Oblast mezi 400 a 1000 cm-1 : valenční vibrace těžších atomů (C-X) a deformační vibrace C-H vazeb
Oblast mezi 1000 a 1350 cm-1 : valenční a deformační vibrace C-C, C-N a C-O vazeb (oblast otisku prstu)
Oblast mezi 1350 a 4000 cm-1 : valenční vibrace vodíku (Y-H)

## Slide 48
Analýza otisků prstů
Molecular Spectroscopy for Forensics
Ruční spektrometry pro rychlou analýzu drog, výbušnin a prekurzorů jejich výroby
Analýza inkoustů pomocí zobrazovací FT-IR ATR
Stanovení koncentrace ozonu
Identifikace Novičoku 4. generace
Evidence stop na místě činu (vlákna, laky, textil, atd.)
Analýza padělků různých typů (pigmenty, barviva, gemologie, atd.)
Tolik na rozloučenou s IR spektrometrií a teď z tepla do zimy!
Spektrofotometrické metody: absorpce tepelného záření – IČ (IR) spektrometrie

## Slide 49: Instrumentální techniky analýzy chemických látek
Spektrofotometrie v UV a VIS
Atomová absorpční a emisní spektrometrie
ICP-MS
Infračervená spektrofotometrie
PIXE
Nukleární magnetická rezonance
Hmotnostní spektrometrie
Elektronová mikroskopie spojená s analýzou EDAX
Základní elektrochemické techniky
Chromatografie

## Slide 50
Metoda PIXE je prakticky nedestruktivní citlivá metoda studia prvkového složení látek. Měření probíhá nejčastěji ve vakuové komoře. Vzorek je bombardován svazkem urychlených iontů, nejčastěji protonů. Princip metody spočívá v tom, že při průletu iontu vzorkem je z některé vnitřní energetické hladiny (K nebo L) některého atomu vyražen elektron a na jeho místo "přeskakuje" jiný elektron z hladiny vyšší. Při tomto "přeskoku" je s určitou pravděpodobností vyzářen foton o energii rovné rozdílu energií hladin, mezi kterými došlo k přeskoku. Jelikož každý prvek má svoje vlastní charakteristické uspořádání energetických hladin, dá se z naměřených energií takto vzniklých fotonů zjistit, z jakého prvku fotony pocházejí.
Instrumentální metody: PIXE
Ale kde opatříme protony?

## Slide 52
měřící aparatura
Instrumentální metody: PIXE (proton induced X-ray emission)
měřící komora

## Slide 53: Spektra NMR nukleární magnetická rezonance
Metoda NMR využívá chování některých atomových jader umístěných v silném magnetickém poli při interakci s vysokofrekvenčním elmag zářením. Výsledkem je elmag signál v oblasti spektra rádiových vln (MHz).

## Slide 54: Spektra NMR nukleární magnetická rezonance
Lze ji použít pro měření látek s atomovými jádry s lichým hmotnostním nebo atomovým číslem.
Nejběžnější a největší význam pro strukturní analýzu mají 1H a 13C – tedy v analýze organických látek.

## Slide 55
Spektra NMR nukleární magnetická rezonance
Informace o umístění protonů v molekule (včetně konformace) Informace o umístění uhlíkových atomů v molekule (včetně konformace) Informace o přítomnosti a počtu funkčních skupin

## Slide 56
Princip: z elektroneutrálních molekul se v ionizační komoře vytvoří molekulární ionty, které se mohou dále při přebytku energie rozpadat. Směs fragmentů je v silném elektrickém poli urychlena a je dále vedena do homogenního magnetického pole. V něm dochází k zakřivení drah jednotlivých částic podle svých efektivních hmotností (m/e)
m hmotnost částice e elementární náboj
Částice dopadají na detektory, intenzita signálu je úměrná počtu dopadlých částic.
MS spektrum: intenzita signálu (%) vs. m/e
Hmotnostní spektrometrie – MS
Způsoby ionizace:
nárazem elektronů (EI)
ionizace elektrostatickým polem chemická ionizace (CI)
laserová desorpce (MALDI)

## Slide 59
Příklady fragmentace malých molekul a makromolekul; MS technikou lze detekovat molekuly až o velikosti 1 milionu m/z (např. dokonce celé virové částice)

## Slide 60
Schéma klasického MS spektrometru (nahoře) a MS spektrometru „MALDI-TOF“ (dole vlevo)
Pro proteiny: matrice obsahuje kyselinu skořicovou

## Slide 61
Příklady fragmentace malých molekul a makromolekul; MS technikou lze detekovat molekuly až o velikosti 1 milionu m/z (např. dokonce celé virové částice)

## Slide 62
Hmotnostní spektroskopie MALDI byla původně vyvinuta pro kvalitativní analýzu peptidů a bílkovin, avšak nyní se využívá i pro analýzy nukleových kyselin nebo nízkomolekulárních organických i anorganických látek. Výhodou je vysoká citlivost a rychlost měření. Při analýze se vzorek nerozpadá, což umožňuje měření složitějších směsí, zanedbatelný je i vliv pozadí.
Hmotnostní spektrometrie – MS

## Slide 63
Schéma klasického MS spektrometru (nahoře) a MS spektrometru „MALDI-TOF“ (dole vlevo)
Pro proteiny: matrice obsahuje kyselinu skořicovou
Hmotnostní spektrometrie – MS

## Slide 64
Příklad spektra (Q6), MW 304
Molekulový ion (M+H) 305 Molekulový ion – H2O
305-18 = 287
Molekulový ion – CH3CH2OH 305-46 = 259
Hmotnostní spektrometrie – MS

## Slide 65
První československý elektronový mikroskop (1950)
Experimentální prozařovací elektronový mikroskop
100 kV (L. Zobač, V. Drahoš, J. Speciálný a sedící
  Delong) 1954
EDAX – prvková analýza pod elektronovým mikroskopem

## Slide 66
EDAX – prvková analýza pod elektronovým mikroskopem

## Slide 67
Jde o spojení elektronové mikroskopie a „energie disperzního analyzátoru“
Lopatka leteckého motoru, rozdělení titanu
http://fyzport.fjfi.cvut.cz/Akce/FT/03/sbpdf/matvyzk.pdf
EDAX – prvková analýza pod elektronovým mikroskopem

## Slide 68
Tento materiál je určen pouze pro výuku studentů.
This presentation has been scheduled for educational purposes only.
Pokud má někdo dojem, že použité obrázky (jiné než moje vlastní) jsou kryty copyrightem, nechť mi dá vědět.
If somebody believes, that pictures or figures in this presentation are covered by copyright, please let me know.
Jiří Gabriel (gabriel@biomed.cas.cz)